## Slide 1: TE163 Eletrotécnica
Prof. Carlos Gabriel Bianchin
bianchin@ufpr.br
Aula 1
Material baseado no material elaborado pelo
Prof. Dr. Eduardo Yamakawa
Notes: Começar a gravar

## Slide 2: Apresentação da Disciplina
Carga horária
  45 horas
Objetivos
  Treinar o aluno nos conceitos básicos de eletricidade, em especial, aqueles relacionados com instalações elétricas e equipamentos voltados a Eng. Química.
Frequência mínima
  75%

## Slide 3: Apresentação da Disciplina
Aulas síncronas e/ou assíncronas, sendo que as aulas síncronas serão gravadas no momento da aula e nos casos onde as aulas síncronas não sejam possíveis serão disponibilizadas aulas assíncronas, quando serão apresentados os conteúdos curriculares teóricos, disponibilizados aos alunos no formato digital.
As duas primeiras semanas do semestre serão realizadas desta forma, retornando ao sistema presencial após este período (determinado até o momento pela UFPR).

## Slide 4: Apresentação da Disciplina
Aulas
  Presenciais
  Segundas-feiras 15h30 às 18h.
Avaliação
    1ª com o conteúdo das 5 primeiras aulas e sem consulta: 11/09
    2ª com o restante do conteúdo do semestre e sem consulta: 06/11
Exame: 04/12

## Slide 5: Apresentação da Disciplina
Conteúdo
  Carga e Matéria, Carga Elétrica, Condutores e Isolantes, Conservação da carga.
  Unidades de Medida, Tensão, Corrente, Potência, Medidores de Potência.
  Corrente Alternada e Corrente Continua.
  Circuitos Monofásicos, Bifásicos, Trifásicos, Estrela e Triângulo.
  Projeto de Instalações Elétricas.
  Proteção Elétrica e SPDA.
  Luminotécnica.
  Transformadores.
  Noções, Tipos e Instalação de Motores Elétricos.
  Racionalização e Conservação de energia

## Slide 6
Referências bibliográficas
  ALEXANDER, C.K.; SADIKU, M.N.O. Fundamentos de Circuitos Elétricos, 5ª Edição. Mc Graw Hill, 2013. 896 p.
  CREDER, H. Instalações Elétricas, 15ª Edição. LTC, 2013. 440 p.
  GOMES, A.A.A. Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Canalizações Elétricas, 2ª Edição. Publindústria, 2015. 151 p.
  IRWIN, J.D. Análise Básica de Circuitos Para Engenharia, 10ª Edição. LTC, 2013. 700 p.

## Slide 7: Conceitos fundamentais de eletricidade

## Slide 8: Energia Elétrica
Os átomos são formados por:
  Nêutrons: não possuem cargas elétricas;
  Prótons: possuem cargas positivas;
  Elétrons: possuem cargas negativas.
Determinação experimental: cargas de sinais contrários se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem.
A força de atração entre dois corpos carregados com cargas Q1 e Q2 pode ser determinada pela lei de Coulomb:

## Slide 9: Energia Elétrica
À medida que cresce a distância entre o núcleo e os elétrons em órbita, a força de ligação diminui, e menos energia é necessária para a remoção de um elétron de uma camada do átomo.
Quando as camadas mais exteriores estão incompletas esta remoção é ainda mais fácil de ocorrer.
As propriedades dos átomos que permitem a remoção de elétrons sob certas condições são essenciais para estabelecer um movimento de cargas.

## Slide 10: Energia Elétrica
Como normalmente a natureza “tenta” sempre manter os corpos em equilíbrio, os átomos que perdem elétrons (negativos) têm tendência a recebê-los e os átomos que tem excesso de elétrons tendem a doá-los.
Energia elétrica é a energia que faz com que os átomos tentem se equilibrar doando ou recebendo elétrons.

## Slide 11: Materiais
Em alguns materiais, os elétrons são fortemente ligados aos átomos: madeira, vidro, plástico, cerâmica, ar, algodão, etc.
Como os elétrons não se movem, esses materiais quase não conduzem eletricidade. São o que chamamos de isolantes elétricos.

## Slide 12: Materiais
Outros materiais têm elétrons que podem se separar de seus átomos e se mover (por exemplo os metais) .
Estes elétrons são chamados elétrons livres. Ouro, prata, cobre, alumínio e ferro, entre outros, contêm elétrons livres. Eles ajudam a eletricidade a fluir por esses materiais, que são conhecidos como condutores elétricos.
São utilizados como fios, cabos, contatos, soldas, conectores, etc..
Os elétrons em movimento transmitem energia elétrica de um ponto a outro.

## Slide 13: Materiais
Os semicondutores ficam entre os isolantes e os condutores com relação à propriedade de doarem ou receberem elétrons.
Sua utilização se dá após um processo industrial que lhes conferem características mais positivas ou negativas comparadas com a substância pura.
São utilizados na fabricação de transistores, circuitos integrados, etc.

## Slide 14: Corrente Elétrica
Em um condutor, se aproximarmos um polo positivo (de uma fonte de energia) de um lado e um polo negativo de outro:
Estes elétrons passam a ter um movimento ordenado, dando origem à Corrente Elétrica (sentido Real).

## Slide 15: Corrente Elétrica
Corrente Elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica.
A intensidade da corrente é a razão da quantidade de carga (C) que atravessa um condutor em um intervalo de tempo (t em segundos), ou seja: I=Q[C]/t[s] [A]
Simbologia: I (intensidade de corrente elétrica)
Unidade de Medida: Ampère (A)
Aparelho de medição: Amperímetro
Coulomb (C) é a unidade com que se mede a quantidade de carga elétrica de um corpo e equivale a 6,2 x 1018 elétrons.

## Slide 16: Corrente Elétrica

## Slide 17: Corrente Elétrica

## Slide 18: Corrente Elétrica

## Slide 19: Corrente Elétrica - Exemplo

## Slide 20: Corrente Elétrica - Exemplo

## Slide 21: Tensão Elétrica
A força exercida sobre os elétrons livres (cargas) para que estes se movimentem entre dois pontos no interior de um condutor é a tensão elétrica ou a diferença de potencial (d.d.p) entre estes pontos.
Simbologia: V
Unidade de Medida: Volts (V), em homenagem ao cientista italiano Alessandro Volta.
Aparelho de medição: Voltímetro
Notes: Alessandro Volta: pilha elétrica, em 1800

## Slide 22: Tensão Elétrica
Notes: Bom, pelo visto teremos uma aula quase que particular hoje, então espero que aproveitem....

## Slide 23
RESISTÊNCIA ELÉTRICA (R)

## Slide 24: Resistência elétrica
É uma propriedade do material de se opor a passagem de corrente elétrica
Medida em Ohms [Ω]
Depende de
  Composição do material (ρ)
  Comprimento (l)
  Área da seção reta (A)
  Temperatura (T)
Símbolo

## Slide 25
RESISTÊNCIA ELÉTRICA (R)
Para condutores que, mantém a temperatura constante e a resistência constante. O gráfico de U em função de I é retilíneo.
Condutor ôhmico

## Slide 26
RESISTÊNCIA ELÉTRICA (R)
INSTRUMENTO DE MEDIDA: OHMIMETRO
Deve ser ligado em paralelo com a carga a ser medida, porém com o circuito desenergizado e desconectado da fonte.

## Slide 27: Instrumentos de medição básicos
Introdução
  São instrumentos destinados à medição das grandezas elétricas básicas: corrente, tensão, potência e energia.
  Outras grandezas – como resistência e capacitância – podem ser obtidas pela adaptação nos medidores básicos.

## Slide 28: Instrumentos Básicos
Amperímetro
  Utilizado para medir correntes, sempre é ligado em série com o elemento cuja corrente deseja-se medir; o condutor deverá ser “aberto” no ponto de inserção do instrumento

## Slide 29: Instrumentos Básicos
Alicate-Amperímetro
  Utilizado quando a interrupção do circuito é impraticável, capaz de medir a corrente pelo campo magnético que esta produz ao passar no condutor.

## Slide 30: Instrumentos Básicos
Voltímetro
  Utilizado para medição de tensões. Ele deve ser ligado em paralelo com o elemento cuja tensão deseja-se determinar.

## Slide 31: Instrumentos Básicos
Multímetro ou multiteste
  Instrumentos projetados para medir diversas grandezas, capaz de medir, pelo menos, tensão (CC e CA), corrente (normalmente só CC) e resistência.

## Slide 32: Instrumentos Básicos
Wattímetro
  Utilizado para medição de potência ativa, aquela que é dissipada em calor.
  Os aparelhos analógicos possuem duas bobinas, uma para medição de tensão (bobina de potencial) e outra para medição de corrente (bobina de corrente).

## Slide 33: Instrumentos Básicos
Wattímetro (cont.)
  Os aparelhos digitais calculam, por amostragem, tensão e corrente eficazes, e delas as potências ativa e reativa, como também, o cos φ.
  São do tipo “alicate”, facilitando as conexões.

## Slide 34: Instrumentos Básicos
Quilowatt-horímetro
  Conhecido popularmente por “relógio de luz”, é utilizado para medição de energia ativa (ou “consumo”) das instalações elétricas.
  De construção similar à do wattímetro, emprega uma bobina de potencial e outra de corrente.
  Atualmente, as concessionárias de energia utilizam medidores digitais, mas ainda é comum medidores analógicos.

## Slide 35: Fontes de corrente contínua
Um sinal de corrente contínua (CC) é aquele que possui sempre o mesmo sentido (polaridade)
Símbolos

## Slide 36: Lei de Ohm
Efeito = Causa / Oposição
Convenção:
Tensão e Corrente no mesmo sentido indicam dispositivo gerador
Tensão e Corrente em sentidos contrários indicam dispositivo carga

## Slide 37: Potência em CC
Mede quanto trabalho pode ser realizado em um certo período de tempo
Medida em Watts [W]
Balanço de potência
  Toda potência fornecida pelo fonte deve ser absorvida pelos dispositivos do circuito

## Slide 38: Energia
Medida em Watt-hora [Wh]

## Slide 39: Exercício
Calcule a energia total consumida e o seu custo pelos equipamentos abaixo durante um mês (30 dias):
  Cozinha:
    01 Mini forno elétrico com potência de 800W ligado 2 horas por dia
    01 Refrigerador simples 130W ligado 24 horas por dia
    01 Cafeteira de 600W ligada 1 hora por dia
  Banheiro:
    01 Chuveiro de 3.500W considerando o uso médio de 30 minutos por dia.
    01 Aquecedor de 1800W considerando o uso médio de 30 minutos por dia.
  Sala:
    01 Televisor de Led 42” de 200W ligado 2 horas por dia.
    04 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares de 40 W com um reator de 12 Wpara cada lâmpada ligadas 5 horas por dia
Tarifa da energia (sem bandeira tarifária): R$ 0,79878/kWh

## Slide 40
https://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2F5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e%2Fe3a5cb971ca23bf503257488005939ba

## Slide 41: Exemplo
Carga | Quantidade | Potência [W] | horas/dia | horas/mês | Energia [Wh] | 
mini forno | 1 | 800 | 2 | 60 | 48000 | 
refrigerador | 1 | 130 | 24 | 720 | 93600 | 
cafeteira | 1 | 600 | 1 | 30 | 18000 | 
chuveiro | 1 | 3500 | 0,5 | 15 | 52500 | 
aquecedor | 1 | 1800 | 0,5 | 15 | 27000 | 
televisor | 1 | 200 | 2 | 60 | 12000 | 
LFTs+reator | 4 | 52 | 5 | 150 | 31200 | 
 |  |  |  | Total | 282300 | [Wh]
 |  |  |  |  | 282,30 | [kWh]
 | Custo Energia: | R$ 0,79878 | /kWh | Custo mensal: | R$ 225,49 | 
Quantidade
x Potência
x30
Quantidade x Potência x Horas/mês

## Slide 42: Leis de Kirchhoff

## Slide 43: Leis de Kirchhoff
Lei de Kirchhoff para tensões
  Afirma que a soma algébrica das variações de potencial em uma malha fechada é igual a zero

## Slide 44: Leis de Kirchhoff
Lei de Kirchhoff para correntes
  Afirma que a soma algébrica das correntes que entram e saem de um nó é igual a zero

## Slide 45: Associação de resistores

## Slide 46: Associação de resistores
Associação de resistores em série
  Possuem um terminal em comum
  O terminal em comum entre os dois dispositivos não estão conectado a outro elemento percorrido por corrente
  Os dispositivos em série são percorridos pela mesma corrente

## Slide 47: Divisão de Tensão
Nos circuitos em série,
a tensão entre os terminais dos elementos resistivos se divide na mesma proporção que os valores de resistência.

## Slide 48: Dedução da regra dos divisores de tensão.

## Slide 49: Três formas de mostrar o mesmo circuito em série de corrente contínua.

## Slide 50
Exercício: Determine a resistência total do circuito em série abaixo:
Calcule a corrente fornecida pela fonte.
Determine as tensões V1, V2 e V3.
Calcule a potência dissipada por R1, R2 e R3.
Calcule a potência dissipada pela fonte e compare com a soma das potências calculadas nas partes.

## Slide 51
Exercício: solução

## Slide 52
Exercício: solução

## Slide 53: Exercícios Aula 1

## Slide 54: Exercícios Aula 01
Definir materiais isolantes, condutores e semicondutores em função da mobilidade de elétrons.
Qual a função dos equipamentos a seguir e como os mesmos devem ser ligados à carga (série e/ou paralelo)
  Ohmímetro
  Wattímetro
  Voltímetro
  Amperímetro

## Slide 55: Exercícios Aula 01
Calcule a energia total consumida e o seu custo pelos equipamentos abaixo durante um mês (30 dias):
  Cozinha:
    02 Mini fornos elétricos com potência de 900W ligado 4 horas por dia cada
    02 Refrigeradores 250W ligados 24 horas por dia
    01 Torradeira de 400W ligada 1 hora por dia
  Banheiro:
    01 Chuveiro de 6.500W considerando o uso médio de 90 minutos por dia.
    02 Aquecedores de 1800W considerando o uso médio de 60 minutos por dia cada.
  Sala:
    03 Televisores de Led 42” de 200W ligada 2 horas por dia cada.
    16 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares de 40 W com reator de 12 W (um reator para cada lâmpada) ligadas 5 horas por dia
Tarifa da energia (sem bandeira tarifária): R$ 0,79878/kWh

## Slide 56: Exercícios Aula 01
Exercício: Determine a resistência total do circuito em série abaixo:
Calcule a corrente fornecida pela fonte.
Determine as tensões V1, V2 e V3.
Calcule a potência dissipada por R1, R2 e R3.
Calcule a potência dissipada pela fonte e compare com a soma das potências calculadas nas partes.
24 V
10 Ω
8 Ω
6 Ω