## Slide 1: TE163 Eletrotécnica
Prof. Carlos Gabriel Bianchin
bianchin@ufpr.br
Aula 2

## Slide 2: Associação de resistores em paralelo
Dois elementos, ramos ou circuitos estão ligados em paralelo quando possuem dois pontos em comum.
Os terminais a e b são comuns aos elementos 1 e 2, estes estão ligados em paralelo.

## Slide 3: Associação de resistores

## Slide 4
Circuito Paralelo
A corrente elétrica se divide entre seus consumidores, enquanto que a tensão em cada componente é a mesma da fonte (bateria).

## Slide 5
Circuito Paralelo
A corrente elétrica se divide entre seus consumidores, enquanto que a tensão em cada componente é a mesma da fonte (bateria).

## Slide 6
Associação de resistores em paralelo
  Possuem dois terminais em comum
  Os dispositivos em paralelo estão submetidos a mesma tensão

## Slide 7: Associação de resistores
A resistência total (ou equivalente) de um conjunto de resistores em paralelo é sempre menor que a do resistor de menor resistência do conjunto.

## Slide 8: Divisão de Correntes

## Slide 9: Divisão de Correntes
Se os elementos em paralelo tiverem resistências iguais, a corrente que passa por uma resistência será igual a corrente que passa pela outra resistência.
A corrente que passará por cada resistor terá valor igual a metade da corrente total I.
12Ω
12Ω
12V
+
-
I
Req=(R1xR2)/(R1+R2)
Req=(12Ω x12Ω)/(12Ω +12Ω)
Req=6Ω
I=V/Req
I=12V/6Ω
I=2A
I1
I2
Como R1=R2
Então I1=I2
I=I1+I2
Como I1=I2, I=I1x2 ou I=I2x2
Então, I1=I/2=1A e I2=I/2=1A

## Slide 10: Divisão de Correntes
Se os elementos em paralelo tiverem resistências diferentes, o elemento de menor resistência será percorrido pela maior fração da corrente.
A razão entre os valores das correntes nos dois ramos será inversamente proporcional à razão entre as suas resistências.
6Ω
12Ω
12V
+
-
I
Req=(R1xR2)/(R1+R2)
Req=(12Ω x 6Ω)/(12Ω + 6Ω)
Req=4Ω
I=V/Req
I=12V/4Ω
I=3A
I1
I2
Divisor de Correntes:
I1=[6Ω /(6Ω +12Ω)] x 3A
I1=[1/3] x 3A
I1=1A
I2=[12Ω /(6Ω +12Ω)] x 3A
I2=[2/3] x 3A
I2=2A

## Slide 11: Divisão de Correntes

## Slide 12: Associação de resistores
Determinar a resistência equivalente entre os terminais de entrada:
Req
2Ω
3Ω
4Ω
5Ω
3Ω
4Ω
6Ω
1Ω
Equivalentes

## Slide 13: Associação de resistores
Determinar a resistência equivalente entre os terminais de entrada:
Req
2Ω
3Ω
4Ω
5Ω
3Ω
4Ω
6Ω
1Ω
Req1= 4Ω + 5Ω = 9Ω
Req
2Ω
3Ω
9Ω
3Ω
4Ω
6Ω
1Ω

## Slide 14: Associação de resistores
Determinar a resistência equivalente entre os terminais de entrada:
Req2= 9Ω + 3Ω = 12Ω
Req
2Ω
3Ω
9Ω
3Ω
4Ω
6Ω
1Ω
Req
2Ω
3Ω
12Ω
4Ω
6Ω
1Ω

## Slide 15: Associação de resistores
Determinar a resistência equivalente entre os terminais de entrada:
Req3= 4Ω // 12Ω
Req
2Ω
3Ω
12Ω
4Ω
6Ω
1Ω
Req3= [(4 Ω x12 Ω)/(4 Ω +12 Ω)]
Req3= 3 Ω
Req
2Ω
3Ω
3Ω
6Ω
1Ω

## Slide 16: Associação de resistores
Determinar a resistência equivalente entre os terminais de entrada:
Req4= 3Ω + 3Ω = 6Ω
Req
2Ω
3Ω
3Ω
6Ω
1Ω
Req
6Ω
1Ω
6Ω
2Ω

## Slide 17: Associação de resistores
Determinar a resistência equivalente entre os terminais de entrada:
Req
6Ω
1Ω
6Ω
2Ω
Req5= 6Ω // 6Ω
Req5= [(6 Ω x 6 Ω)/(6 Ω + 6 Ω)]
Req5= 3 Ω
Req
3Ω
1Ω
2Ω
Req6= 2Ω + 3Ω + 1Ω
Req6 = 6Ω

## Slide 18: Associação de resistores
Determinar a resistência equivalente entre os terminais de entrada:
Req
4Ω
1Ω
5Ω
3Ω
2Ω
6Ω
8Ω
ou

## Slide 19: Associação de resistores
Determinar a resistência equivalente entre os terminais de entrada:
Req
4Ω
1Ω
5Ω
3Ω
2Ω
6Ω
8Ω
Req1= 1Ω + 5Ω = 6Ω
Req
4Ω
6Ω
3Ω
2Ω
6Ω
8Ω

## Slide 20: Associação de resistores
Determinar a resistência equivalente entre os terminais de entrada:
Req
4Ω
6Ω
3Ω
2Ω
6Ω
8Ω
Req2= 6Ω // 3Ω
Req2= [(6 Ω x 3 Ω)/(6 Ω + 3 Ω)]
Req2= 2 Ω
Req
4Ω
6Ω
2Ω
2Ω
8Ω

## Slide 21: Associação de resistores
Determinar a resistência equivalente entre os terminais de entrada:
Req
4Ω
6Ω
2Ω
2Ω
8Ω
Req3= 2Ω + 2Ω = 4Ω
Req
4Ω
6Ω
4Ω
8Ω

## Slide 22: Associação de resistores
Determinar a resistência equivalente entre os terminais de entrada:
Req
4Ω
6Ω
4Ω
8Ω
Req4= 6Ω // 4Ω
Req4= [(6 Ω x 4 Ω)/(6 Ω + 4 Ω)]
Req4= 2,4 Ω
Req
4Ω
2,4Ω
8Ω
Req5= 4Ω + 2,4Ω + 8Ω
Req6 = 14,4Ω

## Slide 23: Corrente Alternada

## Slide 24: Conceitos fundamentais em C.A.
Sinal de corrente alternada é aquele que alterna de sentido regularmente.

## Slide 25: Gerador de corrente alternada elementar
Os geradores de corrente alternada, também denominados alternadores, são máquinas destinadas a converter energia mecânica em energia elétrica. A transformação de energia nos geradores fundamenta-se nas Leis de Faraday e Lenz. O gerador elementar monofásico de CA foi concebido por Michael Faraday em 1831, na Inglaterra. Aproximadamente na mesma época também foi concebido por Joseph Henry, nos Estados Unidos. Ele era constituído por uma espira que girava entre os polos de um ímã.
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)
Esquema de gerador monofásico elementar

## Slide 26: Tensão alternada senoidal
N é o número de espiras
Φ é o fluxo magnético
Tensão C.A.

## Slide 27: Gerador de corrente alternada elementar
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)
No gerador monofásico elementar, uma espira gira em um campo magnético e produz uma força eletromotriz induzida (fem). Os terminais da bobina são ligados ao circuito externo por meio dos anéis coletores e escovas. As escovas são pequenos blocos de grafite (material condutor). Sem elas não seria possível estabelecer a força eletromotriz alternada (ou tensão alternada) de saída do gerador. A força eletromotriz e a corrente de um gerador elementar mudam de direção cada vez que a espira gira 180°. A tensão de saída deste gerador é alternada do tipo senoidal, de acordo a Figura abaixo, para uma volta completa da espira.
Os valores instantâneos da força eletromotriz podem ser calculados da seguinte maneira:

## Slide 28: Frequência
A é a amplitude máxima do sinal senoidal
ω é a velocidade angular
f é a frequência
Tensão C.A.
A
T
No Brasil
60 Hz

## Slide 29: Forma de onda Senoidal
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)

## Slide 30: Forma de onda Senoidal
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)
Ciclo Quando observa-se a repetição de um sinal senoidal entre dois pontos, diz-se que este sinal completou um ciclo. Isto fica mais claro quando observa-se o sinal se repetindo entre dois picos da forma de onda, por exemplo.

## Slide 31: Forma de onda Senoidal
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)
Período Medida de tempo que um sinal periódico leva para completar um ciclo. Geralmente o período é representado pela letra T e sua unidade no Sistema Internacional (SI) é dada em segundos.

## Slide 32: Forma de onda Senoidal
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)
Frequência Medida do número de ciclos que um sinal periódico realiza durante um segundo. Geralmente a frequência é representada pela letra f e sua unidade no SI é dada em Hertz (Hz). Existe a seguinte relação entre a frequência e o período de um sinal:

## Slide 33: Forma de onda Senoidal
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)
Velocidade angular A velocidade angular ou frequência angular mede a variação do ângulo θ de um sinal senoidal em função do tempo. Geralmente, utiliza-se a letra grega ω para representá-la, e sua unidade no SI é dada em radiano por segundo (rd/s). Existem as seguintes relações entre o ângulo θ a velocidade angular ω de um sinal senoidal:
Quando t = T, tem-se que θ = 2 π, pode-se chegar à seguinte expressão:

## Slide 34: Forma de onda Senoidal
Valor eficaz O valor eficaz Vef ou Vrms de uma tensão alternada corresponde ao valor de uma tensão contínua que, se aplicada a uma resistência, faria com que ela dissipasse a mesma potência média caso fosse aplicada essa tensão alternada. Em outras palavras, o valor eficaz é uma maneira de comparar a produção de trabalho entre sistemas de corrente alternada e de corrente contínua.
rms Signifca Root Mean Square, ou seja, raiz média quadrática.
Matematicamente, tem-se para formas de onda senoidais a seguinte relação:

## Slide 35: Forma de onda Senoidal
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)
Valor eficaz O valor eficaz Vef ou Vrms de uma tensão alternada corresponde ao valor de uma tensão contínua que, se aplicada a uma resistência, faria com que ela dissipasse a mesma potência média caso fosse aplicada essa tensão alternada. Em outras palavras, o valor eficaz é uma maneira de comparar a produção de trabalho entre sistemas de corrente alternada e de corrente contínua.
Por exemplo, qual tensão em corrente contínua que deveria ser aplicada em um chuveiro elétrico para ele produzir a mesma quantidade de calor ao invés de ser aplicada uma tensão alternada com valor de pico Vp = 179,6 V?
A resposta é o valor eficaz dessa tensão. Matematicamente, tem-se para formas de onda senoidais a seguinte relação:
A relação entre valor de pico e valor efcaz também é válida para a corrente.

## Slide 36: Forma de onda Senoidal
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)
Fase inicial A fase inicial θ0 de um sinal senoidal representa seu deslocamento angular em relação à origem, ou seja:
Exemplo de sinal senoidal adiantado de π/6 radianos (30°) em relação à origem

## Slide 37: Forma de onda Senoidal
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)
Fase inicial A fase inicial θ0 de um sinal senoidal representa seu deslocamento angular em relação à origem, ou seja:
Exemplo de sinal senoidal atrasado de π/6 radianos (30°) em relação à origem.

## Slide 38: Forma de onda Senoidal
Representação matemática Um sinal senoidal em função do tempo, v(t), é representado de acordo com a seguinte expressão:
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)

## Slide 39: Exemplo 1
A forma de onda representadas a seguir foi observada em um osciloscópio. Esta é referente a uma rede de tensão alternada de 220 Vrms. Observe que a forma de onda está adiantada de 30° Represente matematicamente essas tensões em função do tempo.
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)

## Slide 40: Exemplo 2
A forma de onda representadas a seguir foi observada em um osciloscópio. Esta referente a uma rede de tensão alternada de 127 Vrms. Observe que a forma de onda está atrasada de 30º. Represente matematicamente essas tensões em função do tempo.
Fonte: Rêgo e Rodrigues (2015)

## Slide 41: Representação fasorial

## Slide 42: Circuitos Trifásicos

## Slide 43
Para realizar uma transmissão de energia elétrica a grandes distâncias era necessário um nível elevado de magnitude de tensão, e essa tecnologia de conversão para corrente contínua não era viável naquela época.
A mudança da transmissão de corrente continua para corrente alternada foi devido principalmente aos seguintes motivos:
  O desenvolvimento e uso dos transformadores, permitindo a transmissão a grandes distâncias usando altos níveis de tensão, reduzindo as perdas elétricas dos sistemas e a queda de tensão;
  A elevação/redução da magnitude de tensão é realizado com uma alta eficiência e a baixo custo através dos transformadores.
  Surgimento de geradores e motores em corrente alternada, construtivamente mais simples, eficientes e baratos que as máquinas em corrente contínua;
Introdução

## Slide 44
a
-a
Estator
Rotor
Enrolamento de campo
Enrolamento de armadura
Caminho de fluxo
Eixo magnético do enrolamento de armadura

Se o enrolamento de campo é excitado por uma corrente continua e o rotor gira a uma velocidade constante, então a tensão induzida (e) será proporcional à magnitude da densidade de fluxo (B).
Desvantagem: um espaço significante não é utilizado no estator e a existência de uma potência pulsante.
Sugestão: usar sistemas polifásicos.
B
B

0
π
2π
e
t
0
ea
Geração em corrente alternada (Monofásico)

## Slide 45
Três bobinas defasadas em 120 graus elétricos no espaço geram um conjunto de três tensões de mesmo valor máximo, defasadas de 120 graus elétricos no tempo.
As três tensões são conhecidas como FASES.
No caso de conexão em Y, há dois valores de tensões distintas: tensão de fase e tensão entre duas fases qualquer.
a
-a
Estator
Caminho de fluxo
Eixo magnético do enrolamento de armadura

Enrolamento de armadura
Enrolamento de campo
Rotor
c
b
-c
-b
e
t
0
ea
eb
ec
B

0
π
2π
Geração em corrente alternada (Trifásico)

## Slide 46
Porque usar um sistema trifásico?
  Um gerador trifásico aproveita melhor o espaço físico, resultando em um gerador de tamanho reduzido e mais barato, comparado com os geradores monofásicos de igual potência.
  Um sistema monofásico precisa de dois condutores; e um sistema trifásico (perfeitamente balanceado) precisa de três condutores, porém conduz três vezes mais potência. Na prática, devido a pequenos desequilíbrios inevitáveis, os sistemas trifásicos contam com um quarto condutor, o neutro.
  Duas alternativas de distribuição: monofásico e trifásico, permitindo o fornecimento a consumidores domiciliares e industriais.
  Os motores trifásicos são superiores aos motores monofásicos em rendimento, tamanho, fator de potência e capacidade de sobrecarga.
Geração em corrente alternada

## Slide 47: Sistema trifásico
Média tensão
3 fios
13,8 ou 34,5 kV
Baixa tensão
4 fios + IP
127/220 V
N
A
B
C
IP
A B C

## Slide 48
Geração em corrente alternada
Denominação: os condutores a, b e c são as fases o condutor conectado no ponto n é o neutro.
Ligação Estrela ou Y
Ligação Delta ou Triângulo

## Slide 49
Sistema de tensões trifásico simétrico: Três tensões senoidais de mesma magnitude, defasadas entre si de 120º ;
Definições
e
t
0
ea
eb
ec

## Slide 50
1. Tensão de fase: medida entre qualquer terminal do gerador ou carga e o centro-estrela;
2. Tensão de linha: medida entre quaisquer dois terminais do gerador ou da carga, nenhum deles sendo o centro-estrela;
3. Corrente de fase: corrente que percorre cada das bobinas do gerador ou da impedância da carga
4. Corrente de linha: corrente que percorre os condutores que conectam o gerador á carga, excetuado o neutro.
Definições

## Slide 51
Nos sistemas trifásicos podem ocorrer dois tipos de ligações:
  Ligação em triângulo (Δ)
  Ligação em estrela (Υ)
Na carga trifásica é medida:
  A potência trifásica.
  As tensões de linha (entre duas fases) ou tensões de fases (entre uma fase e o neutro).
  As correntes de linha (percorrendo a linha) ou corrente de fases (percorrendo a carga).
Gerador Trifásico
Triangulo
Estrela
a
b
c
A
B
C
n
Equilibrada
Desequilibrada
Quando a carga e o gerador estão conectados em estrela.
Carga Trifásica
Triângulo
Estrela
Rede Trifásica
Ligações triângulo e estrela

## Slide 52
Nos sistemas trifásicos podem ocorrer dois tipos de ligações:
  Ligação em triângulo (Δ)
  Ligação em estrela (Υ)
Gerador Trifásico
Triangulo
Estrela
a
b
c
A
B
C
n
Equilibrada
Desequilibrada
Quando a carga e o gerador estão conectados em estrela.
Carga Trifásica
Triângulo
Estrela
Rede Trifásica
Ligações triângulo e estrela

## Slide 53: Exercício Aula 2
1- Determine a resistência equivalente vista dos terminais da fonte para os circuitos (a) e (b)

## Slide 54: Exercício Aula 2
2- Quais as razões de se utilizar sistemas trifásicos em sistemas elétricos?
3- Calcule o valor de pico para os seguintes valores usuais de tensão eficazes:
Vrms=127V
Vrms=220V
Vrms=380V
Vrms=440V